## 南通市主城区房建工程冬季安全生产专项检查表

| 项目名称： (项目部自查 (企业检查 |
| --- |
| 检查内容 | 检查项 | 检查结果 |
|  |  | 符合 | 不符合 |
| 企业主体责任落实和安全管理问题隐患排查 | 总包单位按规定将工程发包给有相应资质和安全生产许可证的分包单位 |  |  |
|  | 总包与分包单位及时签订安全生产协议书，明确职责并签字盖章 |  |  |
|  | 项目部按规定配备专职安全生产管理人员 |  |  |
|  | 建立安全生产责任制和目标考核制度，内容齐全 |  |  |
|  | 项目经理认真履行带班制度，并有记录和签字 |  |  |
|  | 编制冬季施工方案和冬季施工安全技术措施 |  |  |
|  | 做好建筑工人低温御寒工作，是否做好低温作业安全教育交底 |  |  |
|  | 高处作业人员正确配戴防滑鞋、防护手套等防护用具，禁止在雨雪大风等极端天气强行施工作业 |  |  |
|  | 不存在施工作业“三违”行为及抢时间、抢工期、抢进度“三抢”行为等。 |  |  |
| “危大工程”施工安全隐患排查 | 按规定编制危险性较大的分部分项工程清单 |  |  |
|  | 按规定编制审核危险性较大的分部分项工程专项施工方案 |  |  |
|  | 超过一定规模危险性较大的分部分项工程专项施工方案经专家论证通过 |  |  |
|  | 专项施工方案按专家论证意见修改完善 |  |  |
|  | 施工单位在危险性较大的分部分项工程实施前按照规定进行技术交底 |  |  |
|  | 按规定组织对危险性较大的分部分项工程安全验收 |  |  |
|  | 危险性较大的分部分项工程施工过程中，施工单位指定专人进行现场监督和监测 |  |  |

| 检查内容 | 检查项 | 检查结果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 符合 | 不符合 |
| 《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》落实情况 | 是否严格落实《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》，按照“逐企业、逐项目、逐设备”标准进行排查 |  |  |
|  | 建筑施工企业取得安全生产许可证擅自从事建筑施工活动 |  |  |
|  | 施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员取得安全生产考核合格证书从事相关工作 |  |  |
|  | 建筑施工特种作业人员未取得特种作业人员操作资格证书上岗作业 |  |  |
|  | 特种作业人员按规定取得建筑施工特种作业人员操作资格证书 |  |  |
|  | 危险性较大的分部分项工程编制、审核专项施工方案，按规定组织专家对“超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围”的专项施工方案进行论证 |  |  |
|  | 禁止使用危害程度较大、可能导致群死群伤或造成重大经济损失的施工工艺、设备和材料 |  |  |
|  | 基坑工程、模板工程、脚手架工程、起重机械及吊装工程、高处作业、施工临时用电等方面，对照《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》，不存在重大事故隐患 |  |  |
| 施工现场高处坠落问题隐患排查 | 施工单位制定预防高处坠落的安全技术措施和专项施工方案 |  |  |
|  | 各类操作平台、载人装置钢性、强度、稳定性符合要求 |  |  |
|  | 高处作业人员正确佩戴和使用安全防护用具 |  |  |
|  | 安全防护兜网、挑网进行防坠落破坏性试验 |  |  |
|  | 对临边、洞口等处按照技术规范设置牢固的盖板、防护栏杆、张挂安全网等 |  |  |
|  | 施工现场临边设置不低于1.2米的防护栏杆 |  |  |
|  | 施工现场安全防护网设置符合相关标准规范要求 |  |  |
|  | 电梯井口有可靠的洞口防护措施，电梯井内每隔两层且不大于10m设置一道水平安全网 |  |  |

| 检查内容 | 检查项 | 检查结果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 符合 | 不符合 |
| 临时用电问题隐患排查 | 编制临时用电施工组织设计，并履行审核、审批手续 |  |  |
|  | 总包单位与分包单位订立临时用电管理协议，明确安全责任 |  |  |
|  | 安全技术交底资料齐全、有效 |  |  |
|  | 临时用电工程经总包单位、安装单位、使用单位等相关单位的安全、技术、工程人员进行验收 |  |  |
|  | 外电防护设施设置符合要求 |  |  |
|  | 施工现场专用电源中性点直接接地的低压配电系统采用TN-S系统 |  |  |
|  | 配电系统采用三级配电、二级保护 |  |  |
|  | 配电室、配电装置布设符合规范要求 |  |  |
|  | 三级箱满足“一机一闸一漏一箱” |  |  |
|  | 各级电箱箱体张贴有名称、用途、分路标记及系统接线图 |  |  |
|  | 配电设备、线路采取可靠防护措施 |  |  |
|  | 漏电保护器参数符合要求 |  |  |
|  | 重复、防雷等接地装置符合要求 |  |  |
|  | 现场潮湿及特殊场所按规范采取安全电压 |  |  |
| 消防安全问题隐患排查 | 施工单位建立消防安全责任制和治安防火值班制度 |  |  |
|  | 执行《房屋建筑工程施工现场生活区设置和管理提升标准》 |  |  |
|  | 做好消防安全教育培训、消防安全隐患排查及应急演练 |  |  |
|  | 重点落实临建设施、易燃易爆危险品的消防管理和检查 |  |  |
|  | 可燃材料是否按规定存放、堆放，易燃易爆危险品进行分类专库储存 |  |  |

| 检查内容 | 检查项 | 检查结果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 符合 | 不符合 |
| 消防安全问题隐患排查（续） | 库房内通风、禁火、消防灭火设施配备符合规定要求 |  |  |
|  | 办公区及生活区建筑构件的耐火性能、消防安全间距符合规定要求 |  |  |
|  | 消防疏散通道设置（宽度、通畅等）、应急疏散标志及应急照明设施设置符合规定 |  |  |
|  | 不存在门窗设置铁栅栏影响逃生等问题 |  |  |
|  | 落实全员消防培训、疏散演练 |  |  |
|  | 消防设施设备配置有效、数量充足；电工、焊工等特种操作人员持证上岗，接受消防安全知识培训及岗前安全技术交底 |  |  |
|  | 现场动火作业符合相应操作规程和标准规范，动火作业现场可燃物清理、灭火器材配备、动火许可证办理、动火现场监护等情况落实到位 |  |  |
|  | 施工期间落实现场看护人员，提前清理可燃杂物和落实安全防护措施； |  |  |
|  | 建筑外保温系统及外墙装饰工程按照《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》的要求进行防火施工等 |  |  |
| 检查人员： 检查日期： 年 月 日 |

南通市主城区房建工程冬季安全生产专项检查问题汇总

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地址 |  |
| 建设单位 |  | 项目负责人及联系电话 |  |
| 施工单位 |  | 项目负责人及联系电话 |  |
| 监理单位 |  | 项目负责人及联系电话 |  |
| 问题汇总： 整改责任人： 检查人： 整改时限： 年 月 日 检查日期 ： 年 月 日 |
| 备注:企业检查需加盖公章。 |

南通市主城区房建工程冬季安全生产专项检查问题销号

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地址 |  |
| 建设单位 |  | 项目负责人及联系电话 |  |
| 施工单位 |  | 项目负责人及联系电话 |  |
| 监理单位 |  | 项目负责人及联系电话 |  |
| 问题销号情况： 整改责任人： 检查人（复查人）： 整改时间： 年 月 日 复查日期 ： 年 月 日 |
| 备注:企业检查需加盖公章。 |

附件2

南通市主城区房建工程冬季安全生产隐患排查统计表

企业/项目：                                        日期：

| 类别 | 企业层面 | 项目层面 |
| --- | --- | --- |
|  | 检查项目数 | 发现隐患数 | 整改隐患数 | 检查项目数 | 发现隐患数 | 整改隐患数 |
| 当期数 |  |  |  |  |  |  |
| 累计数 |  |  |  |  |  |  |

备注：企业专项行动实行工作周报制。请施工各企业于每周一上午9:00前向电子信箱（ntsajz@ 163.com）报送工作进展情况（排查统计表），2023年12月15日前完成第一轮全覆盖报送，2024年1月15日前完成第二轮全覆盖报送。